Załącznik nr 1

| Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………… …………………………………………………………… tel./ faks, e-mail: …………………………………………………………… | …..................................................... (miejscowość i data) |  |
| --- | --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę*:

Cena …………..………………….zł brutto,

słownie ……………………………………………………….……………………………………………………..

Oświadczamy, że

- Zamówienie zrealizujemy w terminie do ………..…. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**.

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….;

- Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom***:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem****  Tak □	 Nie □

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

.............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwagi:

*	Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ.

**	Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin realizacji, określony w Rozdziale III pkt 1 SIWZ.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu krótszego niż 21 dni kalendarzowe, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został termin 21 – dniowy.

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu realizacji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych dniach kalendarzowych.

***     Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4  lit. a) – d)  SIWZ;

Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.

****	Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 1A

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU DOSTAWY

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom, zaoferowany zostaje:

- Serwer typ I – 2szt.

| Lp | Parametr | Opis (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. | Spełnia / Nie spełnia* |
| b) | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Spełnia / Nie spełnia* |
| c) | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
| d) | Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. cztero-rdzeniowy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem o wydajności ocenionej na co najmniej 8500 punktów zdobytych w teście PerformanceTest 9.0 (1024) WIN64 – CPU ( CPU Mark ) wykonanym na oferowanej konfiguracji pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2016. | Spełnia / Nie spełnia* |
| e) | RAM | Min. 16GB DDR4 RDIMM, na płycie głównej powinny znajdować się wolne sloty umożliwiające rozbudowę pamięci RAM do 128GB. | Spełnia / Nie spełnia* |
| f) | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Mirror | Spełnia / Nie spełnia* |
| g) | Gniazda PCI | Min. jeden wolny slot generacji 3. | Spełnia / Nie spełnia* |
| h) | Interfejsy sieciowe | Dwa osobne adaptery min. 1 port 10G Base-T każdy. | Spełnia / Nie spełnia* |
| i) | Napęd optyczny | Wbudowany DVD-RW | Spełnia / Nie spełnia* |
| j) | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 5x4TB typu HotPlug SATA 7.2k, 3x1TB typu Hot-Plug SATA 7.2k. W przypadku wymiany, nieużywany dysk pozostaje w rękach Zamawiającego. | Spełnia / Nie spełnia* |
| k) | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | Spełnia / Nie spełnia* |
| l) | Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 | Spełnia / Nie spełnia* |
| m) | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | Spełnia / Nie spełnia* |
| n) | Wentylatory | Redundantne | Spełnia / Nie spełnia* |
| o) | Zasilacze | Dwa zasilacze Hot-Plug. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia konfiguracji dwuprocesorowej. | Spełnia / Nie spełnia* |
| p) | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. | Spełnia / Nie spełnia* |
| r) | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o kondycji serwera. | Spełnia / Nie spełnia* |
| s) | System Operacyjny | Microsoft Windows Server 2016 (9EM-00227) | Spełnia / Nie spełnia* |
| t) | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym - zdalna konfiguracja serwera - wsparcie dla IPv4 - integracja z Active Directory - wirtualna konsola ( możliwość pracy zdalnej na serwerze w takim samym zakresie jaki daje praca lokalna – przechwycenie obrazu, obsługa klawiatury i myszki ) - wirtualne media ( możliwość podmontowania dla zarządzanego serwera obrazu, znajdującego się na maszynie zdalnej ) | Spełnia / Nie spełnia* |
| u) | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracje CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Windows Server 2016 x64. | Spełnia / Nie spełnia* |
| v) | Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu przez producenta lub autoryzowanego partnera, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |

* Niepotrzebne skreślić

- Serwer typ II – 2szt.

| Lp | Parametr | Opis (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. | Spełnia / Nie spełnia* |
| b) | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Spełnia / Nie spełnia* |
| c) | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
| d) | Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. cztero-rdzeniowy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem o wydajności ocenionej na co najmniej 8500 punktów zdobytych w teście PerformanceTest 9.0 (1024) WIN64 – CPU ( CPU Mark ) wykonanym na oferowanej konfiguracji pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2016. | Spełnia / Nie spełnia* |
| e) | RAM | Min. 16GB DDR4 RDIMM, na płycie głównej powinny znajdować się wolne sloty umożliwiające rozbudowę pamięci RAM do 128GB. | Spełnia / Nie spełnia* |
| f) | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Mirror | Spełnia / Nie spełnia* |
| g) | Gniazda PCI | Min. jeden wolny slot generacji 3. | Spełnia / Nie spełnia* |
| h) | Interfejsy sieciowe | Dwa osobne adaptery min. 1 port 10G Base-T każdy. | Spełnia / Nie spełnia* |
| i) | Napęd optyczny | Wbudowany DVD-RW | Spełnia / Nie spełnia* |
| j) | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 5x6TB typu HotPlug SATA 7.2k, 3x1TB typu Hot-Plug SATA 7.2k. W przypadku wymiany, nieużywany dysk pozostaje w rękach Zamawiającego. | Spełnia / Nie spełnia* |
| k) | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | Spełnia / Nie spełnia* |
| l) | Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 | Spełnia / Nie spełnia* |
| m) | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | Spełnia / Nie spełnia* |
| n) | Wentylatory | Redundantne | Spełnia / Nie spełnia* |
| o) | Zasilacze | Dwa zasilacze Hot-Plug. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia konfiguracji dwuprocesorowej. | Spełnia / Nie spełnia* |
| p) | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. | Spełnia / Nie spełnia* |
| r) | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o kondycji serwera. | Spełnia / Nie spełnia* |
| s) | System Operacyjny | Brak systemu operacyjnego | Spełnia / Nie spełnia* |
| t) | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym - zdalna konfiguracja serwera - wsparcie dla IPv4 - integracja z Active Directory - wirtualna konsola ( możliwość pracy zdalnej na serwerze w takim samym zakresie jaki daje praca lokalna – przechwycenie obrazu, obsługa klawiatury i myszki ) - wirtualne media ( możliwość podmontowania dla zarządzanego serwera obrazu, znajdującego się na maszynie zdalnej ) | Spełnia / Nie spełnia* |
| u) | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracje CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Windows Server 2016 x64. | Spełnia / Nie spełnia* |
| v) | Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu przez producenta lub autoryzowanego partnera, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |

* Niepotrzebne skreślić

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW.

Oświadczam, iż nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu.*

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

*  Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału
w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą.

Załącznik nr 3

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW.

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.

* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Załącznik nr 4

...................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW.

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.

Załącznik nr 5

...................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW.

Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

......................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.